This page was exported from Okapy Kuchenne GLOBALO [    https://globalo.pl    ]

Export date: Thu Apr 18 9:58:32 2024 / +0000 GMT

# Okap kuchenny GLOBALO Himeriso 90.1 Black

Cena: 1499 zł

Czas wysyłki ustalany indywidualnie. Zapytaj 13 49 27 560

Kategoria: Okapy przyścienne Skośne

Link: https://globalo.pl/shop/okapy-kuchenne/okapy-kuchenne-przyscienne-skosne/okap-kuchenny-himeriso-90-1-black/

## Specyfikacja produktu:

- Wymiary: 100 × 45 × 60 cm

- Waga: 13 kg

- Szer. zabudowy: 90 cm

- Głębokość: 41,5 cm

- Wysokość: 105-121 cm

- Filtr aluminiowy: wielowarstwowy, wzmacniany

- Sterowanie: sensorowe (dotykowe) ze wskaźnikiem LED

- Oświetlenie: LED 2x3 W

- Średnica wylotu: fi 15 cm, redukcja fi 12 cm

- Wykonanie: czarne hartowane szkło, stal lakierowana na czarno

- Zakres prędkości: 3 + boost

- Kup dodatkową gwarancję:: gwarancja 2 lata (+270 zł)

- Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg

- Turbina zewnętrzna: okap może pracować z turbiną zewnętrzną

- Kod EAN: 5900652386093

- Typ okapu: Przyścienny Skośny

- Wydajność min.: 285 m3/h

- Wydajność max: 505 m3/h

- Wydajność boost: 725 m3/h

- Głośność min.: 53 dB

- Głośność max: 64 dB

- Głośność boost: 69 dB

- Klasa energetyczna: Klasa B

- Marka: GLOBALO

- Timer: 10-90 minut

- Waga okapu: 11,9 kg

- Moc silnika: 275 W

- Kod PCN: 84146000

- ID PRODUKTU: 168

Data modyfikacji produktu przez GLOBALO: 2023-10-27 11:40:28

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.